# AC-SFP-xx

## Kurzbeschreibung

MiniGBIC, SFP für den Einsatz in optoelektronischen Wandlern

## Funktion

Wandelt ein elektrisches digitales Signal in ein optisches Signal für die Übertragung mit Lichtwellenleitern (LWL) um.

## Besonderheiten

Das SFP hat einen weiten Betriebstemperaturbereich.

## Technische Daten

### Portliste

Betriebstemperatur:	-40°C bis +85°C

Feuchte:	20% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

| SFPs für 100MBit/s Bezeichnung | Fasern | Distanz | Wellenlängen |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-SFP-FXMME | 2xMM | 2km | 1310nm |
| AC-SFP-FXSME | 2xSM | 30km | 1310nm |
| AC-SFP-BIA-FXME | 1xMM | 2km | Tx:1310nm Rx:1550nm |
| AC-SFP-BIB-FXME | 1xMM | 2km | Tx:1550nm Rx:1310nm |
| AC-SFP-BIA-FXSE | 1xSM | 20km | Tx:1310nm Rx:1550nm |
| AC-SFP-BIB-FXSE | 1xSM | 20km | Tx:1550nm Rx:1310nm |
| SFPs für 1GBit/s Bezeichnung | Fasern | Distanz | Wellenlängen |
| AC-SFP-SX-E | 2xMM | 550m(60/125µm) | 850nm |
| AC-SFP-LX-E-10 | 2xSM | 10km | 1310nm |
| AC-SFP-LX-E-20 | 2xSM | 20km | 1310nm |
| AC-SFP-LX-E-40 | 2xSM | 40km | 1310nm |
| AC-SFP-BIA-SXE | 1xMM | 550m(50/125µm) | Tx:1310nm Rx:1550nm |
| AC-SFP-BIB-SXE | 1xMM | 550m(50/125µm) | Tx:1550nm Rx:1310nm |
| AC-SFP-BIA-LXE | 1xSM | 20km | Tx:1310nm Rx:1550nm |
| AC-SFP-BIB-LXE | 1xSM | 20km | Tx:1550nm Rx:1310nm |
| SFPs für 10GBit/s Bezeichnung | Fasern | Distanz | Wellenlängen |
| AC-SFP+-MM-0,082 | 2xMM | 82m | 850nm |
| AC-SFP+-SM-10 | 2xSM | 10km | 1310nm |
| AC-SFP+-SM-40 | 2xSM | 40km | 1550nm |
| Temperaturbereich 0°C ... 70°C |  |  |  |